1.北京中瑞祥智能空气微生物采样器 型号：ZRX-29632

产品简介

HAD-2000系列智能空气微生物采样器是经精心研制的新型智能空气微生物采样器,主机配备不同的采样终端可以实现安德森采样、冲击式采样、过滤式采样等功能，做到一机多用，具有极高的性价比。该仪器可广泛应用于环保、医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业、农牧业、工矿企业、劳动卫生以及其它相关研究部门。

执行标准

Q/0212 ZRB004-2011    智能空气微生物采样器

HAD-2000技术特点

电子流量计，恒流采样，流量控制精度高；

交直流两用，内置高性能镍氢电池；

大容量数据存储,微机通讯；

OLED显示屏，宽温工作，显示丰富，可视角度宽；

可根据需要选配二级安德森（Andersen）采样头、六级安德森（Andersen）采样头和冲击式吸收瓶。

HAD-2000主要参数 参数范围 分辨率 准确度

采样流量 (5～35)L/min 0.1L/min 优于±2.5%

流量计前压力 (-30～0)kPa 0.01kPa 优于±2.5%

环境大气压 (80～106)kPa 0.01kPa 优于±0.53kPa

工作温度 (-20～50)℃

数据存储能力 30组

电池工作时间 >2h(由采样泵负荷决定)

主机尺寸W×D×H (300×130×190)mm

仪器噪声 <65dB(A)

整机重量 约 5.5kg

电源适配器 输入 AC100～240V 50/60Hz 输出 DC24V 5A

功耗 <120W