1.北京中瑞祥病害肉检测仪 型号：ZRX-29374

一、应用领域

ZRX-29374病害肉检测仪可以快速定量检测各种病害肉（组胺、细菌毒素、盐基氨），适用于食品生产企业、农业生产基地、农贸市场、质量监督、卫生防疫部门对食品安全进行监测。

二、ZRX-29374技术参数

1、可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。

2、吸光度值范围：0.000-3.000以上

3、重复性：±0.1%（A）

4、重复性误差：吸光度（A）≤0.003

5、稳定性：光电漂移（A）±0.002（3分钟）

6、吸光度准确度：±2%

7、线性误差：±1.0%

8、采用热敏打印技术

9、尺寸：360×300×125mm

10、仪器通过《食品安全检测仪通用技术》认证。

11、试剂组成：试剂100次

三、ZRX-29374仪器特点

1、十通道光路系统，可同时快速检测十个样品。

2、采用新型仪器结构设计，体积小，便于携带。无机械移动部件，抗干扰，检测精度高，仪器寿命长。

3、大屏幕液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观。

4、采用USB和232接口设计，方便数据的存储和移动，并可随时与计算机直接相连，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。

5、智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障。

6、自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型打印机，可实时打印检测结果。

7、内置大容量充电电池，在无外接电源时可连续工作4小时。

8、提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金包装箱。