1.北京中瑞祥转向参数测试仪（方向盘转向力-转向角检测仪）型号：ZRX-29954

一、概述

ZRX-29954转向参数测试仪，是使用于汽车，拖拉机，工程机械及其它轮式车辆的转向性能实验。可测量方向盘的自由转动量，方向盘转向角；动态转向力，原地转向力等参数；具有峰值保存，实时显示功能。具有数据掉电保存。数据打印和串口通讯功能。

该仪器主机采用高性能微控制器集成AD采集数据，LCD液晶显示，中文界面，充电电池供电；

不锈钢快捷安装支架，自动锁紧装置；

电子式集成角度传感器，测试时无需外接天线；

高精度杠杆式转向力传感器，传感器与转向手轮一体，方便单手转向操作。

该仪器结构合理，性能可靠，使用方便，是汽车，拖拉机，工程机械和其它方向盘转向车辆的生产，检测和科研部门及高等院校配备的理想设备。

二、ZRX-29954技术参数

1：转向操纵力： 0～±300N；

分度值：  0.1 N；

示值误差：±1%F.S；

重复性 ： ±1%；

2: 转向角：  0 ～±1080 º；

分度值：  1º；

重复性：  3º；

示值误差：±3º；

3: 一般参数

电源电压：内置DC8.4V充电电池；

使用温度： -10  -- 55ºC；相对湿度： ≤80%(无露滴)

可测转向盘的直径范围： Φ360 --Φ660mm

重    量： 3kg

包装尺寸：460×180×300 mm