1.北京中瑞祥苯类产品蒸发残留量测定仪  型号：ZRX-29773

一、ZRX-29773用途及适用范围

本仪器是依据中华人民共和国国家标准GB/T3209《苯类产品蒸发残留量的测定法》所规定的要求设计制造的，适用于焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、石油苯、石油甲苯、石油二甲苯的蒸发残留量的测定。

二、ZRX-29773主要技术指标

1、工作电源：       AC220V±10％ ，50Hz。

2、加热方式：      电热器加热。

3、铝    皿：       平底、外径80～ 100mm ,高25～ 30mm，重约2g。

4、温度控制器：

⑴ 控温范围：       室温～150℃。

⑵ 控温精度：       ±1℃。

⑶ 温度传感器：     工业铂电阻，其分度号为Pt100。

5、流量控制：       精密流量计≦5L/min。

6、密封蒸发器：      由蒸发罩和蒸发器底盘组成。

7、整机功率：        1.5KW