1.北京中瑞祥敲击板 敲击速度测试仪  型号：ZRX-29943

本仪器供测量手的敲击速度之用，从而了解被试的坚持性和疲劳消失的速度

指标：

1.    两块正方形铜板，位于一块长方形塑料板的两端。铜板100mm×100mm。铜板内间距350mm。

2.         有绝缘套的金属敲击棒。

3.        结构尺寸：550×100×20mm

4.         定时记时计数器，记录下测试时间及敲击次数

最大敲击次数：999次

测试时间0.001-9999秒，4位有效数字显示

3min内4段30S定时计数

1min定时计数，60S倒计时

电源适配器 直流5V  1A