1.北京中瑞祥爆破测振仪  型号：ZRX-29311

ZRX-29311特点：

满足《GB6722-2014 爆破安全规程》

全面满足爆破行业资质申请

行业内高测量精度水平

实现远程取数，更适用于隧道、无人区等不便于人员取数的环境

用户口中简便好用的爆破测振仪

ZRX-29311参数指标：

【采集方式】  全并行同步采集；

【支持网格】  支持LAN/WAN/ADSL有线网络接入；

支持电信、联通、移动2、3、4G网络随意切换；

支持五模十七频：4G网络：电信、移动、联通

3G网络：移动、联通（TD-SCDMA / WCDMA /EVDO）；

2G网络：移动、联通（GSM / EDGE / CDMA1X）；

【工作温度】  -20℃~70℃；可选配野外特种电池（适合零下-20℃）

【输入阻抗】  1MΩ/20pF；

【 A / D 】  24 bit高精度；

【采样速率】  10000 sps ；

【动态范围】  100dB；

【量 程】  ±10V；

【供电方式】  内置锂电池，工作时间标准版≥24小时（另可选配外部电池），具

有电量指示；

【尺寸重量】  150×100×52mm；1.2公斤（体积小、重量轻，标配专用仪器箱，

方便出行携带及保管）；

【防护等级】  IP52（防大颗粒灰尘进入，防水淋溅）；

【测量范围】  振动速度0.001-35cm/s；

【频 响】  5-500Hz；(标配传感器)

【触发模式】  内触发、外触发、同步触发、定时触发；

功能指标：

【显 示 屏】  320×240高分辩LCD显示屏，全中文显示，用于现场主要特征值及

波形的读取；

【内置时钟】  仪器内置时钟，准确记录测试时间（精确到秒）；

【通信接口】  标准USB接口，标准以太网接口；

【读数精度】  10万分之3；

【性 能】  全新三核设计，性能更强大；

【取 数】  1. 仪器连接计算机取数；

2. 现场U盘高速取数；

3. 局域网取数；

4. 数据云服务器上传下载；

【设备联机】  全平台免驱动，联机后自动识别；

【记录长度】  多档可调，分别是：1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、50秒、100秒，

自定义长度，触发负延时均为0.3秒；

【触发电平】  触发电平多档可调： 0.008cm/s、0.017cm/s、0.035cm/s、

0.07cm/s、0.175cm/s、0.35cm/s、0.7cm/s、1.75cm/s、

3.5cm/s、7.0cm/s、10.5cm/s、14cm/s；

【记录方式】  循环记录（数据记录完成一次后再次进入等待记录）；

【存储容量】  标配8GB固态存储，最大可储存约8000次爆破事件。