1.北京中瑞祥氮气发生器  型号:ZRX-29394

ZRX-29394概述

广泛用于配套液质联用，金属材料，科研院校，石油化工，电子工业等方面。

本仪器由进口空压机做为原料气，四罐双机，双级变压吸附塔，吸附塔压力控制系统，自动排水系统，气体净化过滤系统，内置超压安全保护装置等。并采用先进的吸附材料，具有独特的吸附材料装填方式，制氮效率高，氮气纯度高。吸附塔采用优级不锈钢材料，控制系统具有过压，过流的双级保护，操作简单，安全可靠，可以确保机器连续运行的稳定性。

ZRX-29394技术参数

输出压力：0～0.4Mpa（压力可调，出厂设

定压力0.4Mpa）

输出流量：0～40L/min

氮气纯度：≥99.9%

工作条件 ：电源220V±10%  50Hz

相对湿度：≤60%  环境温度：≤40℃

最大功率：约1600W

重       量：约130kg