1.北京中瑞祥动静态电阻应变仪  型号：ZRX-29708

本测试分析系统适用静态和频率低于2000HK的动态应变测试中。主机各测点可分别配接不同的传感器，同时测量应变、位移、载荷、压力等多种物理量。内置高速ARM处理器，使其测量精度更高，实时性更好。每通道独立A/D各通道同步采样、传输、实时显示、实时存盘。超强大的软件功能，可广泛应用于土木工程、桥梁、建筑、机械结构、材料任意点变形的应力分析

ZRX-29708产品特点：

1、.每通道独立AD变换器,采集、显示、存盘实时同步进行。

2、主机测点：8点；扩展每台计算机最多可控制128个测点同步工作。

3、测量范围：应变 ±38000με；

4、零点不平衡范围：±38000με；

5、分辨率：应变：1με；拉压力及位移：0.01%/F.S；

6、桥压电阻：60~1KΩ;

7、桥压：DC 2V；

8、工作方式：计算机外控

9、模块通讯距离大于100m,（级联）

10、组桥方式：1/4桥、半桥、全桥；

11、直接输入电压信号

12、接口：USB2.0; RS485(级联)

13、.最高采样频率：200Hz

14、A/D分辨率：24位

15、编程环境：VC++

16、采样速率（Hz）：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000

17、参数设置、平衡、数据的实时显示、分析、存盘、应变花计算等。

18、数据显示方式：表格/图形；

19、采集方式：手动、自动、连续、定时、触发；

20、测量参数：应变、位移、载荷、压力；温度

21、精确捕捉峰值

22、非线性：±0.02%F.S（预热半小时）；

23、零点漂移：±3με/4小时；（预热半小时）

24.温度漂移: 小于1μV/℃（

25、工作环境：温度-30~60℃；湿度小于85%（不结露）

26、电源：AC 220V(±10%)  50Hz；功耗：约 20W

ZRX-29708软件功能

1.采集方式：手动采集、连续采集、监测采集、触发采集。

2.测量方式：应变片、传感器。

3.测量单位：με、kg 、N、kN、t、MPa、mm、℃。

4.参数设置：测点参数设置、频谱参数设置、应变花设置。

5.采样频率：1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz。

6.窗口排列方式：层叠、水平、排列图标。

7.自动平衡控制：自动平衡、保持平衡文件、调入平衡文件、调入上次平衡文件。

8.显示控制：表格、T-Y图、X-Y图、棒图、综合显示，可单窗口/多窗口显示。

9.通讯方式：USB2.0。

10.数据转换格式： Txt /Excel文档。

11.数据回放：表格回放、T-Y图回放、X-Y图回放、棒图回放。

12.数据分析：数据查询、频谱分析和应变花计算（应变花数据列表、应变花图形显示、应变花数据存盘）。

13.光标：单光标、双光标。

14.配套分析软件强大、功能全面、全面兼容视窗Vista/ WinXP /Win7操作系统。