1.北京中瑞祥在线防爆热导式氢气分析仪  型号：ZRX-28898

ZRX-28898在线防爆热导式氢气分析仪采用先进的进口高性能的热导传感器为测量单元，是一种以微处理机为核心的智能分析仪，具有两个可编程报警点、一个可编程电流（4-20mA.DC）输出、两个可编程报警信号（ALARM）输出，能对二元混合气体中的任意一种气体的浓度进行准确测量。

ZRX-28898产品特点

进口传感器（德国BOSCH），寿命长、精度高、响应时间快；

全中文人机对话菜单，显示直观，操作方便；

自动温度、压力补偿，消除环境对测量精度的影响；

定时自动存储功能，可随时查看历史数据；

采用大屏幕点阵液晶显示，可同时显示气体浓度、日期、时间等参数；

报警点能在全量程范围内任意设置；

模拟输出上下限能在全量程范围内任意设置；

技术参数

型号：ZRX-28898

传感器原理：热导式

测量范围：0.01~2.00%  H2(其它量程可定制)

分辨率：0.01%

灵敏度：±0.5% F.S

精度：±1% F.S（量程段）

重复性：±1% F.S（量程段）

稳定性：±1% F.S（量程段）

响应时间：T90<15S（23℃）

供电电源：24V DC  50/60 HZ

报警触点容量：AC 240V，0.2A

功耗：<15VA

环境温度：-35~55℃

环境湿度：<90%RH

样气压力：0.05MPa≤入口压力≤0.2MPa

样气流量：400ml/min(推荐值)

传感器寿命：>3年（正常使用）

仪器寿命：>5年（正常使用）

背景气体：N2中H2、O2中Ar等混合气体

防爆等级：ExdIICT6

仪器重量：6.5kg

仪器包装：木箱

仪器尺寸：L×W×D=481.5mm×177mm×330mm

应用领域

热导分析仪适用于化肥厂合成氨生产的流程中补充气和循环气中氢的体积百分含量；化肥厂生产流程中氢的体积百分含量；氩气生产流程中过量氢的体积百分含量；发电厂氢冷机组循环气体中氢的百分含量；环境空气和工业容器内的空气中氢的体积百分含量；氨馏分中的氩的体积百分含量；粗氩中的氩体积百分含量等。

订货须知：（用户订货时注明）

① 被测气体的温度、压力、成份

② 气路连接方式

③ 粉尘等其它杂质