1.北京中瑞祥微量元素测试仪 土壤肥料养分速测仪 型号：ZRX-29056

ZRX-29056特点：

★全国独家《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计，便于携带、坚固耐用，配套检测方法及成品药剂。

★微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，测试数据可存储查询，可野外流动测试，最大程度降低操作者的失误和劳动强度。

★分辨率：0.001，触摸式按键，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。

★可检测土壤及化肥、有机肥（含叶面肥、水溶肥、喷施肥等）、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素。

★采用高亮LED光源，滤光式处理，保证光源波长稳定， 硅半导体作为信号接收系统， 寿命长达10万小时级别。光源稳定，重现性好，准确度高。

★比色槽部分采用单通道设计，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，保证测定结果精度。

一、功能多、测试项目齐全：

土壤养分：● 中微量元素：钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。（ZRX-29056-I）

肥料养分：● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅）等。（ZRX-29056-II）

植株养分：● 植株中的钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。（ZRX-29056Y-III）

二、仪器技术指标：

1.电源：交流 220±22V   直流  12V+5V（可用车载电源也可选择仪器内置锂电池）

2.功率： ≤5W

3.量程及分辨率：0.001-9999

4.重复性误差： ≤0.3%（0.003，重铬酸钾溶液）

5.仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，两分钟内显示数字无漂移（透光度测量），五分钟内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）；二十分钟内数字漂移不超过0.5%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；三十分钟内数字漂移不超过0.7%（透光度测量）、0.002（吸光度测量）。

6.线性误差： ≤1%（0.01，硫酸铜检测）

7.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5   蓝光≥3.17×10-3   绿光≥2.35×10-3    橙光≥2.13×10-3

8.波长范围 ：红光：680±2nm;  蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm

9.PH值（酸碱度）： (1)测试范围：1～14  （2）精度：0.1  (3)误差：±0.1（扩展）

10.盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5%（扩展）

11.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0-100﹪；误差小于0.5%

12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量

13.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测

14.测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间，不需用户提供任何附件）

15.同时测8个土样≤1小时（含前处理时间）

16.数据查询打印：测试数据可存储、查询、打印，内置高档一键式热敏打印机（国内首家）

三、测试速度：

测一个土壤样品（N、P、K）≤30分钟，同时检测三个土壤样品（N、P、K）≤40分钟；

测试一个肥料样（N、P、K）≤50分钟，同时检测三个肥料样品（N、P、K）≤1.5小时。

四、产品仪器特点：

功能全：测试项目国内外最全（各类药剂均可选购）。

配套齐全：该仪器集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。

操作简便、速度快捷，成品药剂开瓶即用，无须配置。