1.北京中瑞祥速度估计检测仪  型号：ZRX-28942

ZRX-28942主要检测驾驶员对车速的预测判断能力。这项检测是通过对模拟物体运动的时间判断，来了解驾驶员在开车时对车速的正确估计能力，以及在开车时是否有急躁或迟缓反应的倾向。是预测事故倾性驾驶员的有效指标之一。

ZRX-28942 本产品符合中华人民共和国国家标准GB18463—2001和中华人民共和国铁道行业标准TB/T3091—2008。

ZRX-28942功能特点

1）测试结果准确性高；

2）测试方法简单、时间短；

3）在测试值方面各人的差异较大，易于看出结果；

4）测试结果易于整理；

5）支持键盘和IC卡两种操作模式

ZRX-28942技术参数

1、速度模拟板

(1) 明区距离： 350mm

(2) 盲区距离：五种距离可以设置，290mm，250mm，210mm，170mm，130mm

(3) 刺激光点尺寸：8*8mm2

(4) 刺激光点颜色：红色

2、检测仪有五种测试速度，由慢到快依次为290mm/2080ms，1820ms, 1560ms,1300ms,1040ms,误差 ≤±1ms。

3、电源及功耗：检测仪采用单相220V/50Hz交流电源,功耗≤30W。

4、环境条件：工作温度：-10℃-50℃ 工作湿度：不大