1.北京中瑞祥裂缝综合测试仪 型号：ZRX-29900

ZRX-29900该检测仪集裂缝测宽、测深于一体,可用于测量桥梁、隧道、塔、建筑物、混凝土构件、路面、金属构件表面等裂缝的宽度,深度测量。本仪器采用大屏彩色触摸屏，体积小巧，测量精度高，实时显示裂缝的宽度，使用方便。仪器自动对裂缝进行识别， 自动计算裂缝宽度值，将实时拍摄的图像保存为文件。配有多种外扩存储方式如 u盘，存储卡等

ZRX-29900产品特点

简单对准即可测量，裂缝实时显示

裂缝照片为JPG,BMP格式，直接存储到存储卡中

存储方式多样，即可以保存在机内，也可以保存在U盘，SD卡中

可将裂缝的各种信息如宽度，日期，标尺，测量人员同时存入图像文件中

锂电池供电，可提供备用电池

连上测深探头,可以测量裂缝深度;

专业的图像处理软件，能实时测量，并标注裂缝宽度

ZRX-29900技术参数

检测范围：0-8mm ；

自动读数测量范围：0.01mm～8 mm

自动读数精度:0.01mm(全部测量范围)

主机接口：标准USB一个，SD卡插口一个 ；

图像存储方式：内置存储及U盘，SD卡；

存储介质：标配4G SD卡，BMP格式20000张照片，JPG格式大于100000张,也可使用U盘，再多的图像也能装下；

裂缝图像保存格式：两种格式:BMP格式，JPG格式 24位彩色／320×240     记录类型：照片中可同时保存裂缝实际图像、裂缝编号、宽度值、电子刻

度尺、放大倍数，拍摄日期，测量人员等信息，并可以保存自定义信息；

连接线：1.5米

裂缝测试深度适用范围：10-500（mm）

检测准确度：5%

仪器存储数量： 10000个测试点数据;

换能器体积：大：φ25×40（mm）；

主机屏幕：4.3寸触摸式掌上电脑，真彩色屏,正版WINCE系统；

电  源：锂电池供电。

工作温度:－20-60℃

1尺寸：主机：119×92×48mm

测宽探头 38×35×67mm