1.北京中瑞祥石油产品凝点测定仪  型号:ZRX-29384

ZRX-29384石油产品凝点测定仪 用途及适用范围

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按上述标准所规定的方法测定石油产品的凝点。

也是按照中华人民共和国标准GB/T3535《石油倾点测定法》要求设计制造的，适用于按上述标准规定的方法测定石油产品的倾点

同时也适用按照GB27897标准测定A类泡沫灭火剂的凝点

ZRX-29384石油产品凝点测定仪 主要技术规格及参数

1、工作电源：      AC220V±10%；50Hz。

2、冷槽控温：     室温～-40℃

3、制冷系统：      新型致冷压缩机。

4、环境温度：      ≤30℃ 。

5、相对湿度：      ≤85%。

6、功耗：          不大于1200W.