1.北京中瑞祥手动移液工作站  96通道移液  型号：ZRX-29155

手动96通道移液 更快、更好的工作流程

提供 0.5~20 和 5~200 μL 两个量程

ZRX-29155

96/384 道手动移液系统

高通量移液 至高生产力

通过了解研究人员如何工作以及高通量移液如何融入实验室的整体工作流程中，设计出了 已在很多领域得到应用，如模板复制、96 孔板到 384 孔板之间的转移、孔板清洗、稀释和 ELISA / EIA。它可一次性为 96 / 384 个孔进行移液简化了微量应用的工作，如 ELISA、细胞分析、qPCR 和蛋白结晶等。

利用单通道和多通道移液管在 96 孔板中设置分析方法通常很繁琐且耗时，且大大增加了实验中跳过或重复加样的风险。而ZRX-29155处理每个 96 孔板只需 6 秒时间，这可为您完成数据分析和假设建立等更重要的任务节省很多时间。

ZRX-29155可提供卓越的准确度和精度，可在两个量程范围内使用：0.5~20μL、5~200μL。200μL 型对量程范围为 5~200μL 的 ELISA 等实验来说非常重要，因为这样96个反应同步进行。20μL 型的量程可低至 0.5μL，简化了 qPCR 等应用的工作，扩展了 96 孔板的流程应用。

ZRX-29155能够确保在孔对孔或板对板之间移液操作时得到准确性和重复性俱佳的数据。ZRX-29155是纯手动装置，经久耐用，符合人体工程学，使用简单无需复杂的电脑编程和更多的技术要求。在实验室中很有用，人人都能立即上手。它体积小巧、无需用电，且不需要培训。

20 和 200 µL SC9000

快速多功能的实验室助手

简单易用

在 96 和 384 孔板应用中体验 ZRX-29155的速度和便捷性  设计的 20μL 和 200μL  具有速度快、精确度高且易于使用等优点。在了解研究人员如何工作及高处理量移液如何适合实验室的总体工作流程基础上，可提供出色的准确性和精确性，采用良好的人体工程学设计，并且几乎无需培训。

ZRX-29155型号提供两个量程范围：0.5 ~ 20 μL 及 5 ~ 200 μL，具有出色的准确性和精确性。 SC9000 与单道和多道移液器比较，可一次同时进行 96 孔移液，384 孔板移液仅需四次，因此避免了跳过或重复孔板加样的风险。

高度可再现性：的高通道间一致性提供高质量的分析数据。

简单：不同于自动或半自动移液站，无需编程、培训，并且无需用电

验证：经绝大多数常见的生命科学应用验证，可大幅加速 ELISA 和 qPCR 等实验速度，而不会影响数据质量。

可靠、经济实惠： 生产可最大限度地提高质量 和性能标准，对每个研究项目都物有所值。

加快工作流程

经济高效

对于基于基因组学、蛋白质组学和细胞的工作而言，96 和 384 孔板可使研究人员在一个紧凑的样式中设置多个样品，从而显著增强下游分析能力。尽管 96 和 384 孔板具有诸多优势，但是操作起来却很具 挑战性:

单道和多道移液器在填充多道孔板时速度缓慢且操作枯燥，并且极大地增加跳过或重复填充的风险。 自动移液系统提供更高的处理量，但是通常需要专用的空间、用电、操作培训以及相当复杂的编程知识。

技术及工作原理

PCR 与 qPCR： 利用盒装吸头轻松地将 PCR/qPCR 试剂移液至 96 孔板中

酶联免疫吸附试验： 在全部 96 孔中同时快速添加试剂并启动/停止反应

蛋白晶体学： 快速地将缓冲液分配至孔板用于悬滴法

药物化合物筛分： 将传感器、生物分子和化合物快速、准确地添加至 96/384 孔板

对样品制备进行排序： 同时分配缓冲液、 酶和核酸

对样品清洁排序： 通过 96 通道移液加速沉淀和纯化

标准酶分析： 将酶、 缓冲液和基质准确、 精确地移液至孔板

细胞培养设置： 数秒内创建复制板

细胞培养 siRNA 处理： 轻松、 准确地将 siRNAs 移液至培养板

细胞分析： 采用准确的试剂， 通过对至多 96 个样品移液分裂细胞

最大限度地提高数据质量

一次性完成 96 通道移液

性能卓越

ZRX-29155与多道移液器比较具有诸多优势。

ZRX-29155对 96 通道进行一次性移液，因此比 8 或 12通道移液器更加快速，

并可提高 ELISA 等时效要求严格实验的数据质量。

例如，以下描述了关于 如何 提高基于酶的实验的工作流程:

技术规格

200μL的 20μL的

量程：5µL-200µL 量程：5µL-200µL

工作位置：三个、都可设置浸入液面深度 工作位置：三个、都可设置浸入液面深度

大小：318*480*390、占地不足0.16m² 大小：318*480*390、占地不足0.16m²

步进量: 1 µL 步进量: 0.1 µL

兼容样式: 96 孔与 384 孔 兼容样式: 96 孔与 384 孔

孔板位置: 4 孔板位置: 4

移液技术: 空气置换式 移液技术: 空气置换式

电源要求: n/a 电源要求: n/a

重量：12kg 重量：12kg

准确性 准确性

200 µL: ± 1 .0 %

1 00 µL: ± 1 .0 %

20 µL: ± 2.0 %

5 µL: ± 5.0 % 20 μL: ± 1.0 %

10 μL: ± 1.2 %

2 μL: ± 6.0 %

1 μL: ± 12.0 %

重复性 重复性

200 µL: ≤ 0.5 %

1 00 µL: ≤ 0.8 %

20 µL: ≤ 1 .5 %

5 µL: ≤ 3.5 % 20 μL: ≤ 0.8 %

10 μL: ≤ 1.0 %

2 μL: ≤ 5.0 %

1 μL: ≤ 10.0 %