1.北京中瑞祥多探头紫外辐照计 型号：ZRX-29332

紫外线包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段（280nm-320nm）和UVC波段（200nm-280nm）。UVA波段主要用于光固化,光刻曝光,紫外光源,集成电路光刻等行业；UVC波段，又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。多探头紫外辐照计是一款可测试UVA,UVB,UVC各种波段紫外辐射照度的多通道紫外辐射照度计,可用于污水处理杀菌灯检测,电焊弧光检测,紫外老化实验箱检测等。采用数字探头，插拔式设计，仪器智能判断探头的型号。同时可以支持7种不同的紫外探头。

ZRX-29332多探头紫外辐照计主机参数

1.仪器重量：约320克

2.主机尺寸：长125mm × 宽72mm × 高14.5mm

3.电池：2节AAA碱性干电池。

4.探头连接方式：推拉自锁（卡扣式）

目前ZRX-29332根据不同行业测量需求，提供了7种探头供选择：

1.P254探头：大功率254nm杀菌灯强度检测。

1）光谱响应： 230nm-280nm;λp = 254nm

2）量程范围：0 -200000 uW/cm2

3）分辨率：0.1μW/cm2

4）测量精度：±10 %

5）测试光孔直径：￠10

6）探头尺寸：直径46mm×厚16.1mm

2.P254-WP防水探头：水处理杀菌灯强度检测。

1）光谱响应： 230nm-280nm;λp = 254nm

2）量程范围：0 -200000 uW/cm2

3）分辨率：0.1 uW/cm2

4）测量精度：±10 %

5）测试光孔直径：￠10mm

6）探头尺寸：直径50mm×厚20mm

7）防水深度：1米

3.P297探头：UVB光源强度检测。

1）光谱响应：280nm-320nm;适用于297nm,308nm,313nm等波长的UVB光源测量。

2）量程范围：0-200000uW/cm2

3）测量精度：±10 %

4）分辨率：0.1 uW/cm2

5）测试光孔直径：￠10

6）探头尺寸：直径46mm×厚16.1mm

4.P365L探头：通用UVA光源强度检测。

1）光谱响应：260nm-400nm;λp =365nm

2）量程范围：0-200000uW/cm2

3）测量精度：±10 %

4）分辨率：0.1 uW/cm2

5）测试光孔直径：￠10

6）探头尺寸：直径46mm×厚12.2mm

5.P420L探头：通用UVA+UVV光源强度检测。

1）光谱响应：340nm-420nm;λp= 395nm

2）量程范围：0-200000uW /cm2

3）测量精度：±10 %

4）分辨率：0.1 uW /cm2

5）测试光孔直径：￠9.2

6）探头尺寸：直径46mm×厚14.6mm

6.E365探头：高压汞灯固化功率、能量检测。

1）光谱响应：320nm-400nm;λp =365nm

2）功率量程范围：0 - 2000mW/cm2

3）能量测量范围：0--- 999999mJ/cm2

4）测量精度：±10 %

5）分辨率：0.01 mW/cm2

6）测试光孔直径：￠9.2

7）探头尺寸：直径46mm×厚14.6mm

7.E395探头：UV LED固化功率、能量检测。

1）光谱响应：340nm-420nm;λp= 395nm

2）量程范围：0-20000mW/cm2

3）能量测量范围：0--- 999999mJ/cm2

4）测量精度：±10 %

5）分辨率：0.1 mW/cm2

6）测试光孔直径：￠9.2

7）探头尺寸：直径46mm×厚14.6mm