1.北京中瑞祥样品浓缩仪  型号：ZRX-29098

ZRX-29098型样品浓缩仪采用空气吹干，带自动加温，全密闭，带排风系统。专为水产品、畜牧产品中抗生素、激素残留检测时进行样品快速浓缩使用。带有排风装置，挥发气体不易泄漏，通过管道排放到室外。减少有机溶剂挥发对操作人员的危害。设备操作方便，浓缩效率高，适合各实验室和流动检测车使用。

功能及技术参数：

1、加温范围：室温—100℃

2、排风模式：管道后排风

3、样品处理量：一次可放8个25ml烧杯

4、顶层吸风装置，后背排出，可直接连接到室外。

5、工作电源：220V

6、外形尺寸：30X25X30（cm）