1.北京中瑞祥紫外可见分光光度计  型号：ZRX-29537

ZRX-29537技术指标及基本参数

波长范围： 200～1000nm

光谱带宽： 4nm

波长准确度： ±2.0nm

波长重现性：0.2nm

透射比准确度: ±0.5% τ

透射比重复性：0.2% τ

波长调节：自动调节

测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量

稳定性： 0.001A/h(500nm预热后）

杂散光： ≤0.05% τ (220nm NaI，340nm NaNO2)

光度范围： -0.3～3A

显示方式： 128*64液晶

检测器： 进口硅光二极管

光源： 进口氘灯，进口钨灯

电源： AC 220V/50Hz 110V/60Hz

功率： 120W

仪器尺寸： 460×330×210mm

主机净重： 11Kg

ZRX-29537仪器特点

采用单片微机控制，128*64位液晶显示

宽大的液晶显示器可显示多组数据

巨大的内存空间，可存储多组数据和曲线

自动调0、调100%功能

波长自动调节

光源自动切换，滤色片自动切换

宽大样品池（5mm～100mm）

具有最大十点标样建标准曲线测量功能

可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量

可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量

可断电保存测量设置的标准曲线参数

配备通用并行打印接口，可打印测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线

配USB接口

可通过PC 软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求

ZRX-29537标准配置

*主机1台，1cm石英比色皿2只，1cm玻璃比色皿4只，防尘罩1只，电源线1根，使用说明书1本，软件套装1套