1.北京中瑞祥工业用己内酰胺结晶点测定仪  型号：ZRX-29567

一、ZRX-29567用途和适用范围

本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T13255《工业用己内酰胺试验方法第2部：结晶点的测定》所规定的要求设计制造的，本仪器适用于按标准所规定的方法测定工业用己内酰胺的结晶点。

二、ZRX-29567主要技术规格及参数

1、工作电源：        AC220V±10％；50Hz。

2、试样数量：        单管。

3、整机功耗：       不大于1000W。

4、浴    缸：        油浴和空气浴（真空瓶）

5、温度显示：        数显温控表

6、控温范围：        室温～100℃±0.5℃

7、环境温度：        -10℃～40℃。

8、相对温度：        ≤85％。