1.北京中瑞祥真空气袋采样器 型号：ZRX-29166

一、 ZRX-29166真空气袋采样器产品执行标准

JJG956-2000《大气采样器》

HBC5-2001《24小时恒温自动连续环境空气采样器》

二、ZRX-29166真空气袋采样器概述

ZRX-29166真空气袋采样器真空气袋采样器，是我公司生产的一款便携式手持气体采样器。可广泛用于环境空气、污染源气

体的采集。替代传统的双连球、橡胶球胆等机械式手动气体采集装置，提高了工作效率，减少了劳动强

度。它具有安全可靠、携带方便、操作简单、实用等优点。

三、ZRX-29166真空气袋采样器技术指标

1、操作简单，不需拔插连接胶管，即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样过程。

2、内置镍氢电池，使用寿命长，安全环保，且不会存在如铅酸电池等漏液现象，保护仪器内部。

3、设有电量指示灯，直观显示，一目了然。

4、外壳由模具生产加工，工艺性强，可靠性好。

四、技术参数

1、采集流量:1-3L/min

2、连续采集时间: ≥2h

3、电 源: 直流12V （内置镍氢充电电池 1.3Ah）

4、重 量: 1kg

注：铝箔气体采样袋属于选配，类型有铝箔气体采样袋、聚氟乙烯气体采样袋（1L/2L/3L/4L）