|  | ——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册 “予华仪器”品牌的企业 |
| --- | --- |
|  | 巩义市予华仪器有限责任公司 |
|  | 地址:河南省巩义市英峪工业区 |

YSF-1L双层玻璃反应釜技术参数:

1. 物料容积：1L

2. 转速：0-1300rpm

3. 搅拌轴径:Ф12

4. 电源电压：220V/50HZ

5. 外形尺寸：

6. 电机功率：60W  变频器功率：0.25KW

7. 可在常压下，也可在负压下工作，负压可达-0.096Mpa.

8. 玻璃采用GG17优质高硼硅玻璃材料，拥有优良物理、化学性能。

标配玻璃接口：

正中: ￠50 法兰

左： 24# ﹙恒压漏斗﹚

后： 24#/(进气加料阀)

正前：19#(温度计)

冷凝器：（￠100X700）34#

冷凝器上口抽气头：24#

恒压漏斗：500ML

11.下放料：￠60 法兰，可放液体物料，也可放固体物料。

12. 整体不锈钢框架结构。