1.北京中瑞祥实验室粉碎磨 型号：ZRX-28253

ZRX-28253 实验室粉碎磨 是消化吸收国外同类产品，与北京粮食科学研究所共同

研制的一种外形新颖美观、粉碎效率高、水分损失极微少的小型磨盘式粉碎机。它

广泛应用于粮食部门在收购、保管、加工、储运以及科研、卫生、外贸等相关检测

部门。每分钟960转的低速运转，保证了粉碎物温升低、水分挥发少，具有运转平

稳、噪音低，工作过程中可随时连续调节碾磨细度等优点。

ZRX-28253 实验室粉碎磨

技术规格

磨盘直径 70mm

磨盘硬度 HV800

磨盘间隙档数 10 档

电机转速 960r/min

电机功率 250W

工作电压 AC220V

整机重量 18kg