1.北京中瑞祥流速计,旋桨式高流速仪  型号：ZRX-28008

ZRX-28008型旋桨式高流速仪1986年通过水利部技术鉴定，性能达到国外同类型仪

器先进水平。1988年获水利部科技进步三等奖。1990年被评为国家级新产品。1993 年本仪器参加美国地质调查局（USGS）组织的国际流速仪比测，参比的有：中国ZRX-28008型、美国PriceAA型、德国OttC-31型和英国Valeport BFM002型等世界名牌流速仪。比测结果显示出本仪器特性良好，受到美国专家好评。 用途及适用范围 ZRX-28008型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体，进行各种高、中、低流速测量，也可用于电站压力管道和某些科学实验中，进行高速和特高速测量。 特 点 ▲ 特别宽广的测速量程，且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 ▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好，在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站，经过一个汛期的测流，轴承均无需拆洗。实测最高为4.3m/s，最高含沙量为100kg/m3 ▲ 采用进口优质工程塑料制造的旋桨，具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作，仪器检定系数K值稳定不变 ▲ 仪器低速性能—内摩阻特性，可用流速仪内摩阻力矩仪监测，确保仪器低速性能及其测量精度 ▲ 仪器测量时，其安装方式灵活、多样，定向装置结构合理，可垂直、水平迎合水流方向 ▲ 仪器结构强度好，安装、支承牢固，可经受15m/s高流速冲击，仪器性能稳定、工作可靠 ▲ 仪器整机呈流线型，且尾翼平衡锤为内置式，水阻小，仪器无附加偏转力矩，因而可稳定地工作 主要技术参数

● 测速范围：0.04～10m/s

● 旋桨回转直径：Φ120mm

● 旋桨水力螺距：200mm

● 输出信号频率：2个信号/转

● 检定公式相对误差：V≥VK时，＜1.5%；V＜VK时,＜±5