1.北京中瑞祥全自动展开仪  型号：ZRX-28707

ZRX-28707优点：

1、 改变湿度迅速，一般可在5分钟内完成；

2、 湿度改变是连续的，优于进口产品所用的无机盐饱和液；

3、 展开液与饱和液可以自动注入与排出，没有互相干扰；

4、 不仅可以设定展距，还可以提供薄层色谱板展开图像；

5、 对展开的色谱板尺寸无严格限制；只要边长≤200mm即可；

ZRX-28707仪器特点：

1、对展开的色谱板尺寸无严格限制；只要边长≤200mm即可；

2、自动控制活化、预平衡、饱和、展距、干燥、温度、湿度等展开条件，消除环境及操作影响；

3、RS232/USB数据传输，自动化程度高，实时性好，控制灵敏；

4、使用进口高精度传感器，准确度高，可靠性良好；

5、溶剂消耗量远低于传统展开方法；

6、可面板或软件控制，满足GLP/GMP及21CFRpart11要求；

7、实时监控并报告展开温度及湿度；

ZRX-28707技术参数

1、展板尺寸：200mm×200mm；200mm×100mm；100mm×100mm；

2、展开距离：40-180mm；

3、展距控制精度：≤1mm；

4、湿度控制范围：10-90%（65%-90%需要配备加湿附件）

5、气体流量：0-160L/min；

6、溶剂消耗：≤20ml；

7、接口：RS232/USB数据传输

配置：

主机（含步进电机、CCD传感器、温度控制器、展开槽）、展开仪工作站；