1.北京中瑞祥在线式氮气纯度分析仪型号：ZRX-27041

概术

ZRX-27041型氮气纯度分析仪是在线式分析仪。%N2显示（N2%=100-O2%）,广泛用于化肥、石油化工、空分以及生物发酵等工业生产过程中氧含量的检测。

应用领域

空分制氮、化工流程氮气纯度自动分析，磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氮含量分析；电子行业、玻璃、建材行业等工业生产过程中氮气纯度的在线检测。

产品特点

●进口新型长寿命的离子流检测器(德国BOSCH)，灵敏度高、响应速度快

●N2 、O2两种显示供用户选择(选配)

●报警点及触点输出任意设置

●高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响

●上下限报警点能在全量程范围内任意设置。

技术参数

◇测量范围：99.9000% ～ 99.9999%N2

◇测量精度：(0.2ppm O2)即:≤±0.0001% N2

◇量程漂移：≤±0.0001%

◇显示器：6位动态数码LED显示器，可视窗口为89.7mm×25mm。

◇传感器原理：离子流氧传感器

◇气体流速：150～300ml/min

◇测量方式：气体通入式或对流扩散式

◇响应时间：10S达到95%

◇环境温度：-10～50℃

◇模拟输出：一个可编程4-20mA电流输出或一个可编程0-5V.DC电压输出

◇环境湿度：<80%RH

◇稳定性：<±0.01%.FS (168h)

◇使用寿命：传感器 25000 小时，分析仪 50000 小时。

◇尺寸：133mm（宽）×133mm（高）×280mm(深)

订货须知（用户订货时请注明）

①仪器测量范围

②被测气体压力

③被测气体主要成份(腐蚀性气体及酸性气体等)