1.北京中瑞祥粉尘检测仪,粉尘报警仪   型号:ZRX-27502

产品简介

粉尘检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度，其工作原理：主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时，首先由激光二极管发出的激光，通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测空气，粉尘会产生散射，通过光电探测器来检测光的散射光强。当前人们对生活工作居住环境的要求越来越高；主要适用于各种研究机构，气象学，公众卫生学，工业劳动卫生工程学，大气污染研究等。

产品参数

测量对象：空气中的固体粒子（内置加热器自动吸入空气）

测量粒径：1um以上；

工作电源：DC9V～DC15V

精   度：0.01千粒/升

测量周期：3秒

测量范围：浓度0～60千粒/升（K pcs）

接口方式： RS485

通迅波特率：9600

传感器稳定时间：接通正常工作电源后约1分钟

工作温度：-10~60℃

存储温度：-20~80℃

工作湿度：5%RH ~ 90%RH

存储湿度：5%RH ~ 95%RH

应用领域

·工地

·数据机房

·图书馆

·仓库