1.北京中瑞祥制浆造纸实验打浆机  型号：ZRX-28433

ZRX-28433特点：

本机采用国际标准,浆池容积23升，荷兰瓦利式不锈钢浆池，飞刀辊，底刀。并装有时间定时自动控制系统，打浆时间可任意选择。浆池盖罩选用高强度透明材料直观性强。国内绝无仅有地的特点是飞刀辊采用特殊工艺一次成型，具有无噪音，终生无松动、不生锈。另可据下压情况进行灵活调整

ZRX-28433用途:

ZRX-28433型打浆机是通过飞刀辊与底刀产生的机械作用了，将各种纤维浆料进行切断、压溃、揉搓、分裂、润涨和纤维细化。根据对底刀施压和打浆时间，可以得到不同打浆度的纸浆。

参数:

1.     容积：23升

2.     转速：586转/分

3.     功率：750W

4.       外形尺寸：

1230mm×850mm×1180mm