1.北京中瑞祥液晶显式电子万能试验机/纸张拉力机 型号:ZRX-26992

一.ZRX-26992技术参数

1、最大试验力:1KN

2、试验力显示范围:0～1KN

3、试验力分档：全程不分档，全程分辨率不变

4、试验力测量精度:优于示值的±1%

5、位移分辨率:0.01mm

6、位移测量准确度:优于示值的±1%

7、横梁移动速度控制范围:0.1mm/min～500mm/min无级调速、速度任意设定

8、位移速度控制精度:优于±1%

9、拉伸净空间:0～600mm

10、外形尺寸（长×宽×高）: 700mm×450mm×1750mm

11、供电电源:220V、50Hz、1000W

12、主机重量:100kg

二.ZRX-26992配置

1.5kN高强度主机一台（单臂立柱式结构）

2.高精度光电编码器一支

3.交流伺服调速系统和交流伺服调速电机各一套

4.精密丝杠副一套

5.精密圆弧同步减速系统一套

6.5kN高精度负荷传感器一支

7.专用试验辅具

8.万能试验机控制系统一套

9.大液晶显示器一套及多功能按键板

三.主要用途：

该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板、各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试，如各种拉伸试验，通过更改附具便可轻松完成压缩、弯曲等试验。本机具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能，试验结果完全符合国家相关标准的要求。

四、功能与特点：

ZRX-26992数显式电子万能试验机的设计融汇了先进试验设备的控制技术及外形设计，本机外形美观、操作方便、性能稳定可靠。该机采用交流伺服步进电机及交流数字伺服调速系统作为驱动装置，经圆弧同步带及圆弧同步带轮减速系统减速后带动精密滚珠丝杠副加载，完成试样的多种力学性能试验。

本机无污染、噪音低，效率高，具有比较宽的调速范围。

四、设备说明

1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。

2、可增选向心柔性连接装置，进行拉伸试验时角度调自找正，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。

3、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。

4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过流、过压、过载等保护装置。

5、选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。