1.北京中瑞祥COD•氨氮•总磷三参数测定仪,多参数水质检测仪 型号:ZRX-27526

ZRX-27526技术指标

1. 测量范围：（超过稀释测定）

COD：5～2000mg/L

氨氮：0.02～25mg/L

总磷：0.00～10mg/L

2. 示值误差：

COD：≤±5 %

氨氮：≤±3%(F.S)

总磷: ≤±5%(F.S)

3. 重复性  ：≤3%

4. 抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）

5. 温控系统：室温~180℃可设定，COD消解温度为165℃，总磷消解温度120℃。

6. 控温精度：±0.5℃

7. 控温时间：1~999min可调

8. 消解时间：COD为15min，总磷为30 min

9. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

10. 批处理量：16个水样

11. 外形尺寸：COD氨氮总磷测定仪 340mm×250mm×130mm

消解仪（DIS-16型）216mm×320mm×146mm

12. 重量：  主机4kg   消解仪6kg

13. 功耗：  ＜500W

14. 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

ZRX-27526仪器特点

1. 测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。

2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

3. 消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

4. 操作简单省时。消解比色不需换管。

5. 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

6. 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及999个测定值，断电不丢失。

7. LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

8. 具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

9. USB接口，可连接电脑。

ZRX-27526配制清单

主机1台、消解仪1台、消解比色管30支，试管架1个，COD、氨氮及总磷各1套试剂，消解防护罩1个，电源线2根，USB线1根，数据采集光盘1线，擦镜布1块，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。