1.北京中瑞祥泵吸式四氢噻吩检测仪  型号：ZRX-27910

一、H27910泵吸式四氢噻吩检测仪  产品描述

ZRX-27910泵吸式四氢噻吩检测仪，适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测，采用进口电化学、红外、热导、半导、催化燃烧、PID光离子传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用2.4寸工业级高清彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据导出等功能

二、H27910泵吸式四氢噻吩检测仪仪器特色：

① 采用最新32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，检测精度足够高

② 采用2.4寸工业级高清彩屏，分辨率为320x480

② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换

③ 支持各种类型的传感器，可选配：温湿度传感器

④ 具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可查看、导出数据

⑤ 各种模式可调整：检测模式、存储模式、显示模式、气泵模式

⑥ 内置抽气泵，流速可精确调节（30级调整），可在微负压环境下工作

⑦ 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能

⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能

⑨ 全中文/英文操作菜单，简单实用

⑩ 带温度补偿功能，仪器采用防尘、防水设计，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合

三、H27910泵吸式四氢噻吩检测仪技术参数：

检测气体： 四氢噻吩，进口电化学传感器使用寿命3-5年

测量范围： 0-10、50、100、500、1000、2000、40000、1可选

分 辨 率： 0.01PPM（0-50PPM）、0.1PPM（0-1000PPM）、1PPM（0-10000PPM）

温 湿 度： 可选配件，温度检测范围：-40 ～ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH

检测方式： 泵吸式，气泵流速：500-1000mL/min可调（30级微调），可在微负压环境下工作

检测精度： ≤±1% 线性误差： ≤±1%

响应时间： ≤20秒（T90） 零点漂移： ≤±1%（F.S/年）

恢复时间： ≤20秒 重 复 性： ≤±1%

检测模式： 实时检测、定时检测可设置 报警模式： 高、低报警可调

存储模式： 实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据

防爆标志： ExdII CT6（本安型） 壳体材料： ABS+PC

防护等级： IP66 工作温度： -30 ～ 50℃

工作电源： 4000mA可充电聚合物电池 工作湿度： ≤95%RH，无冷凝

尺寸重量： 180*85*60 mm（L×W×H），500g(仪器净重) 工作压力： -30Kpa ～ 100Kpa

标准配件： 粉尘过滤器、仪器铝箱、说明书、合格证、USB充电器+数据线、标定罩