1.北京中瑞祥食盐碘检测仪/食盐碘测定仪/食用盐碘含量测定仪 型号：ZRX-27092

手持式食品安全分析仪，采用便携设计，具有携带方便,操作简单，可以配食品安全检测箱到现场使用，也可以单独使用，并可根据需要组合不同检测项目。适合工商部门、卫生防疫部门以及质量监督部门在商品流动检测车、实验室及现场使用。并可与食品安全监控网联网使用，实现数据监控。

产品特点

●     仪器小巧便携，配有专用铝合金箱，可带到现场使用。

●     采用液晶显示，自动显示样品中被检项目的含量。

●     具有自动保存检测结果，并可将检测数据导入到电脑。

●     可选配台式微型打印机，可实现快速自动打印检测结果。

●     配有样品前处理工具，适合不同样品的现场检测。

●     灵活的工作电源模式：电池供电、直流电源供电，交流220V供电，适合不同场合使用。

●     重量级轻、体积小，特别适合工商所现场检测，是原有食品安全检测箱的升级换代产品。

技术指标

1、检测限：2mg/kg

2、测量范围：0-80mg/kg

3、吸光度：0-2.500A

4、吸光度重复性：≤0.5%

5、吸光值光电流漂移：≤0.002（3min）

6、通讯接口：RS232

7、工作电源：9V电池   直流9V   交流220V

8、体检：175×100×85(mm)