1.北京中瑞祥经济型COD测定仪 型号:ZRX-27746

该产品是利用密封催化消解，然后进行比色法测量。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示样品的COD（mg/L）值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门

技术指标

1.测量范围：5～2000mg/L（超过稀释测定）

2.示值误差：≤±8 %

3.重复性  ：≤3%

4.抗氯干扰：≤2000mg/L

5.温控系统：室温~180℃可设定，消解温度为165℃。

6.控温精度：±0.5℃

7.控温时间：1~999min可调

8.消解时间： 15min

9.光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

10.批处理量：12个水样

11.外形尺寸：主机： 240mm×205mm×170mm

消解仪：240mm×107mm×170mm

12.重量：  主机3kg   消解仪4kg

13.功耗：  ＜500W

14.正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点

1.测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。

2.测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

3.LCD大屏液晶中文显示，操作方便直观。

4.消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

5.操作简单省时。消解比色不需换管。

6.消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

7.可保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。