1.北京中瑞祥快速水分计/粮食水分测定仪型号：ZRX-27168

快速、准确，稳定性能极好，有调偏差功能；中国国家粮食局指定产品；普及率极高。

测量原理：高频电容式（50MHz）

测量精度：品种    测定范围 标准误差（S.E.C）

小麦   6.0～40.0% 0.5%（6.0～20.0%）

玉米   6.0～40.0% 0.5%（6.0～20.0%）

大豆   6.0～30.0% 0.5%（6.0～20.0%）

大麦   6.0～40.0% 0.5%（6.0～20.0%）

绿豆   6.0～30.0% 0.5%（6.0～20.0%）

谷子   6.0～30.0% 0.5%（6.0～20.0%）

高粱   6.0～30.0% 0.5%（6.0～20.0%）

油菜子  6.0～30.0% 0.5%（6.0～20.0%）

红小豆  6.0～30.0% 0.5%（6.0～20.0%）

花生仁  4.0～15.0% 0.5%（4.0～15.0%）

精米   9.0～20.0% 0.5%（9.0～20.0%）

稻谷   8.0～35.0% 0.5%（8.0～20.0%）

功    能：自动测量重量，计算平均值，电源自动关闭，水分值修正。

环境条件：0℃～40℃

显    示：LCD

电    源：5号干电池（锰电池或碱锰电池）4个

尺    寸：210（高）×130（宽）×190（长）mm

重    量：1Kg

附属部件：样品杯、料斗、4个5号干电池、使用说明书