1.北京中瑞祥ZRX-27031在线式防爆氧分析仪

是采用先进的燃料电池氧传感器与单片机相结合的新型智能工业在线气体分析仪器。

仪器特点：

●选用进口燃料电池式氧检测元件(德国BOSCH)，寿命长，精度高、响应快等特点。

●可适用于氢气中微量氧及碳氢混合物气份中微量氧的测量。

●全中文人机对话菜单，操作直观方便

●温度自动补偿，消除环境温度的影响。

● 内置抽气泵。（选配）

●上下限报警点能在全量程范围内任意设置。

●仪器具有一个标准的RS232通讯接口，可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯。（选配）

技术参数：

◇测量范围： 0.01%～5.00%～25.00% O2(量程自动切换)

◇基本误差：±1%F.S

◇重复性误差：±1%F.S

◇零点漂移: ±1%FS/7d

◇分辨率：0.01%

◇触点容量:AC 125V 0.3A、DC 110V 0.3A、DC 30V 1A

◇输出信号：4～20mA 电流输出

◇电 源：DC 24V±10%、50/60Hz、功耗≤10VA

◇测量介质：H2、天然气、煤气及碳氢化合物、有机气体、惰性气体等

◇量程漂移: ±1%FS/7d

◇防爆标志：EXdIICT6

◇响应时间：10S达到90%

◇样气流量：300mL／min

◇传感器寿命： >36月（正常使用条件下）

◇仪器重量：7㎏

应用领域：

化工流程、空分、制氢、石油、水泥、冶金、钢铁、电子行业保护气体及危险场合混合气体中的微量氧气在线分析。

订货须知（用户订货时请注明）

①仪器测量范围

②被测气体压力

③被测气体主要成份(腐蚀性气体及酸性气体等)