1.北京中瑞祥ZRX-28477 金属电阻率测试仪  电线电缆电阻率测试仪   型号：ZRX-28477

本仪器采用四端测量法适用于电线电缆上下游生产企业、高等院校、科研部门，实验室是检验和分析导体材料和半导体材料质量的一种重要的工具。本仪器配置各类测量装置可以测试不同材料之电阻率。液晶显示，无需人工计算，并带有温度补偿功能，电阻率单位自动选择，仪器自动测量并根据测试结果自动转换量程，无需人工多次和重复设置。

ZRX-28477电线电缆电阻率测试仪依据标准有GB3048.2-2007、GB/T3048.4-2007、GB/T3952-2008、GB/T3953-2009、GB/T3954-2008、GB/T3955-2009、GB/T3956-2008等电阻测量采用四端子测量法，自动消除接触电阻误差。测试电流自动，自动选择合适的档位，自动温度系数换算，测量结果自动保存。测量金属材料体积电阻率和质量电阻率时，可以测量全规格铜杆、铜线、铜线坯、铝杆、铝线、硬铝钱、硅合金线的电阻率。选配：配备软件可以由电脑操控，并保存和打印数据，自动生成报表.

ZRX-28477电线电缆电阻率测试仪

一、电阻测量范围：

1、电阻率： 1×10-8～2×106Ω-cm

电   阻：1×10-8～2×106Ω

电导率：5 ×10-6～1×108s/cm

分辨率：  最小0.1μΩ

测量误差±（0.05%读数±5字）

2、测量电压量程： 2mV   20mV  200mV 2V

测量精度±（0.1%读数）分辨率：  0.1uV  1uV  10uV  100uV

3、⑴电流输出：直流电流 0～1000mA 连续可调，由交流电源供电。

⑵量程：1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA,

⑶误差：±0.2%读数±2字

4. 主机外形尺寸：330mm*340mm*120mm

6、显示方式：液晶显示

7、电源：220±10% 50HZ—60HZ 功率消耗 < 60W

8、配置：9853通用型导体电阻夹具适用范围：该夹具与导体电阻率试仪或双臂直流电桥配套使用，用于检测导体电阻和电阻率，设有电位夹具和电流夹具，能保证测量导体电流电阻的准确性。 主要参数：两电位夹具内侧距离：1000±1mm

2）电位夹具刀口平直，宽度：2mm3）重量：10KG4）外形尺寸：1300X125X16mm5）最大测试试样截面积约：300㎡  5）最大测试试样截面积约：300㎡