1.北京中瑞祥土壤（肥料）养分速测仪  型号:ZRX-28739

一、性能特点

1、大屏液晶汉显，人机对话，自动引导操作，并内置专家施肥系统。

2、交、直（锂电）两用，内置大容量电池，在无外接电源时可连续工作4小时。

3、内置热敏打印机，可打印出检测日期、检测时间、客户名称、土壤类型、作物品种、土壤含量、肥料品种、施肥数量等相关信息，内容详细丰富。

4、可按当地情况设定作物品种、作物产量、肥料品种，并自动计算出施肥量。

5、采用高亮度LED灯作为光源，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时。

6、工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍，重复性达到光栅型分光光度计指标。

7、专家施肥系统软件

A、内存39种农作物专家施肥建议，可根据作物品种、土壤含量、化肥含量、化肥价格，自动推荐最佳施肥方案，可保存1000条以上，并且可无限制保存、打印施肥建议表。

B、可打印出：检测日期、检测时间、客户名称、土壤编号、土壤类型、作物品种、土壤含量、肥料品种、化肥价格、施肥数量等相关信息，内容详细丰富。

8、6通道旋转比色测试装置，可同时测多个样品。

二、测试项目

可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度、土壤含盐量。

三、技术参数

1、稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003

2、重复性：A值（吸光度）小于0.005

3、线性误差：小于3.0%

4、灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3

5、波长范围：红光620±2nm；蓝光440±2nm；

6、PH值（酸碱度）测量技术参数：A、测试范围：1～14     B、误差：±0.1

7、盐量（电导）测量技术参数：A、测试范围：0.01%～1.00%    B、相对误差：±5%

8、本仪器所用电源：A、交流电：180V～240V、50赫兹   B、直流电：12V、5W（车载）   C、锂电：12V、5000MA

9、氮磷钾联合浸提：3分钟即可完成土壤中氮、磷、钾的同时浸提

10、测试速度： 测一个土样（N、P、K）≤30分钟      同时测5个土样≤50分钟    （含前处理时间）

11、仪器尺寸：320mm×120mm

12、抗震性：合格

四、操作简便

速测仪集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室，内置锂电，便于现场测试，流动服务。成品药剂开瓶即用，保证了测试速度快捷。成本低廉，测一个养分（N、P、K）成本只需3元。

五、仪器配置（铝合金密码箱两个：490×305×165mm，净重10Kg）

仪器箱：主机、电子天平、电极、比色皿、专家施肥软件、电源线等。

药品箱：三角瓶、容量瓶、漏斗、量筒、滤纸、铝盒、洗瓶、药品1套等。