1.北京中瑞祥逆反射标识测试仪,手持式车身反光条测量仪  型号：ZRX-27805

一、概 述

H27805型逆反射标识测试仪是一种用于现场测量逆反射材料光度性能仪器。本仪器由光学系统、探测器、信号处理电路、显示、电源、仪器校准块等部分组成。具有体积小，重量轻，携带方便，即开即用等特点。广泛用于货车类机动车车身反光标识反光性能检测，也可用于交通安全管理和公路、铁路、航空警示牌等的反光材料的检测。

该仪器按照国家标准GB/T18833-2012、以及JT/T612-2004交通行业标准要求而设计。采用高性能微型处理器和实时嵌入式操作系统，大容量存储单元；快速准确测量，操作简单。仪器采用锂电池作为主电源供电，重量轻，待机时间长。

二、 仪器特点

1．液晶实时显示测量结果，操作简单

2.体积小，重量轻，电池供电，便于携带于室外操作

3.测量入射角（β）：－4°；观测角（α）：0.2°满足交通部行业标准要求。

4.可以全天候测量，白天夜晚，室内野外均可使用。

5.属于无损检测，对被测试产品不造成损害。

6. 性能稳定，测量准确度高

7.校准系数关机不丢失，检测不同颜色时不用重复标定，直接测试。

三、 主要技术指标

1.测量范围：0～1999 cd/lx/m2。

2.不确定度：≤5%

3.观测角（α）：0.2°；入射角（β）：－4°；

4.光源：暖白色发光二极管，色温2860K；

5.适用环境：温度：-20℃～50℃，相对湿度：≤80%

6.外形尺寸：150mm×60mm×195mm

7.重量：＜0.5kg

8.电源：内置DC7.5V锂电池。