1.北京中瑞祥便携式磷酸盐检测仪 型号：ZRX-27934

产品概述：

便携式磷酸盐检测仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的磷酸盐浓度检测，以便控制水的磷酸盐达到规定的水质标准。本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将变成黄色。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较黄色深浅从而得到磷酸盐的浓度大小。

产品特点：

线条简洁，操作简便和较高的性价比

带背光功能的LCD数字显示，采用低漂移、高精度电路系统

可靠的微结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作

高强度长寿命光源，无更换之忧虑

技术 参数

测量范围  0--2.0mg/L

精度：0.001

线性误差 (5%FS+1个字)

重复性 2%

供电电源 AC220V/50Hz;DC9V/0.2A

最小示值 0.001mg/L

特点 便携式、交直流二用、稳定性好

外型尺寸 200mm*100mm*50mm