1.北京中瑞祥多功能超声波检测仪,阀门内漏检测仪,泄漏探测器 型号:ZRX-27326

ZRX-27326测量功能:

■ 阀门内漏、液压系统内漏检测

■ 泵气蚀检测、空压机内部泄漏检测

■ 疏水器故障的检测

■ 压缩空气泄漏检测、锅炉、热交换器和冷凝器泄漏检测

■ 锅炉故障安全门查找

■ 风噪声和漏水检测

■ 电气设备局放巡检：GIS 开关驱动机构故障查找、绝缘子污闪及内部裂纹检测 电缆接头局放检测、GIS/GCB 及开关柜、电源柜、通讯柜内部局放故障检测、变压器、母线套管、CT/PT、电容器和电抗器的局放检测、SF6 气体泄漏检测

ZRX-27326特点：

■ 标准内置的超声波传感器

■ 内置红外测温传感器

■ 内置激光定位

■ 一个外接传感器通道接口，可连接附加可选的传感器

■ 400个节点位置的内部记忆体来储存静态测量

■ 标准USB conntection

技术指标

屏幕 高分辨率,带背光液晶显示器 (128×64 象素)

键盘 12个功能键

内置的传感器 内置超声波传感器

外部传感器 通过特定的连接器连接（LEMO7针连接器）

数据储存 可存4000个测量数据

频宽 (-3dB) 2kHz

频率范围 0 to 100 kHz

测量模式 最大MAX,平均RMS

通讯方式 USB通讯接口

测量范围,精度,测量分辨率 (-20dBμV到120dBμV, ±0.5 dBμV,  0.1dBμV)

信噪比,响应时间 (-5dBμV 典型, >10μs)

电池组 可充电电池,有短路、反接和温度保护

工作温度 (-15 °C to +60 °C )

重量 约830 g (含电池)

尺寸 226 x 90 x 40 mm (长 x 宽 x 高)

耳机 130 dB,抗噪单双耳式

外形结构 轻便手持、材料为抛光铝

自动关机 可预设自动关机时间