1.北京中瑞祥便携式露点仪 型号：ZRX-28275

ZRX-28275 便携式露点仪是多年行业经验为锂电池、压缩空气、化工 等行业专业打造的一款体积轻巧手持仪表。该仪表不仅具备超快的响应时间和优异的精度、稳定性，而且简单易用、带数记录功能、典线显示功能。

ZRX-28275 利用最新的数字技术，是新一代便携表的经典产品。数字技术的先进性是显而易见的，数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和LCD干扰不会影响测量精度。校准数据存储在探头本身，触摸屏显示可以直接现在对传感器进行校准。ZRX-28275可以同时显示三个参数。可以是数字显示或图型

→触摸屏操作，大屏幕显示

→单点现场自动校准功能

→人机一体的简单界面

→抗污染能力强的传感器芯片

→带数据储存，带报警

→三种测量单位任意选择

TD 跟 PPM 单位之间切换，能满足不同客户的测量单位选择。

ZRX-28275 便携式露点仪还可以选择多种测量范围，例如：-60/+20℃或-60/+60℃。而且为了满足不同的测量方式，ZRX-28275 不仅可以放在空旷的空间测量，配上温湿度公司 的传感器原理,OBT568 不锈钢测量室可以实现多种不同的测量方式。

ZRX-28275 便携式露点仪是基本瑞士原装进口的探头，传感器采用了 AitChip3000 技术，其独有的高精度在湿度测量方面是独树一帜，领先的传感器和集成电路技术，探头以高精度、高性能和高可靠性代表了世界上最先进的技术，将湿度测量技术引领到了一个新的高度，温湿度公司根据多年的经验，引进了此传感器技术，加上公司自主研发团队的努力，打造出了

ZRX-28275经典手持式露点仪。

工作温度：-40/+70℃

显示，并有报警参数可以产设置。另外 ZRX-28275 还可以在

露点：

测量范围：-60/+20℃

精度：+/-2℃

响应时间： -20℃TD 20S -40℃TD 60S

传感器：AitChip 3000

样气流速：对测量精度无影响

工作压力：10BAR

ZRX-28275 便携式露点仪

菜单语言：中文

温度：

测量范围：-40/+60℃

精度：±0.3℃

传感器：PT100

样气流速：对测量精度无影响

探头材料：铝

探头材料：不锈钢（接触气体部分）

传感器保护：不锈钢烧结过滤器

机械接头：G1/2

壳体保护等级：IP65

显示： 带背光 LCD，多参数图形趋势显示

电源：带 USB 适配器的锂电充电电池

电脑接口：USB

数据储存：200 点

报警：显示报警

工作温度范围：-10/+50℃

储存温度范围：-40/+70℃

工作湿度范围：0-100%RH 无冷凝

壳体材质： 铝

壳体防护等线： IP54

重量：0.8KG