产品简介

WN-203风速传感器（变送器）采用传统三风杯风速传感器结构，风杯选用碳纤维材料，强度高，启动好；杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号，可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。

技术参数

测量范围：□ 0～45m/s

□ 0～70m/s

准 确 度：±(0.3+0.03V)m/s （V:风速）

分 辨 率：0.1m/s

启动风速：≤0.5m/s

供电方式：□ DC 5V

□ DC 12V

□ DC 24V

□ 其他

输出形式：□ 脉冲：脉冲信号

□ 电流：4～20mA

□ 电压：0～5V

□ 电压：0～2.5V

□ RS485

□ 其他

仪器线长：□ 标配：2.5米

- 其他

负载能力：电流型输出阻抗≤600Ω

电压型输出阻抗≥1KΩ

工作环境：温度-40℃～50℃

湿度≤100%RH

防护等级：IP45

线缆等级：额定电压：300V 温度等级：80℃

产品重量：130 g

产品功耗：50 mW

计算公式

脉冲型：

W =0；        （f = 0）

W =0.1+0.0875×f（f≠ 0）

（W：风速示值（m/s）；f：脉冲信号频率）

电流型（4~20mA）：

# W = (I－4)×L/16

（W：风速示值（m/s）；I：电流信号（4-20mA）；L：风速测量范围（m/s））

电压型( 0~5V):

W =V/5×L

（W：风速示值（m/s）；V：电压信号（0-5V；L：风速测量范围（m/s））

电压型(0-2.5V):

W =V/2.5×L

（W：风速示值（m/s）；V：电压信号（0-2.5V）；L：风速测量范围（m/s））