1.北京中瑞祥数字Q表,50kHz-160MHz高频数字化阻抗测量仪 型号:ZRX-27315

ZRX-27315 数字Q表是一种基于串联谐振原理工作的50kHz～160MHz高频数字化阻抗测量仪器，

对电感器，电容器，进行有效电感，Q值，电容值和损耗测量，以及对高频电缆的特性阻抗测试，

在测试装置（例WY916D）和电感器配合下，能对绝缘材料的相对介电常数（ε）和损耗角正切

（tanδ）自动测量。本Q表依照国家计量检定规程：“JJF1073-2000高频Q表校准规范”执行。

特点

◎ 本公司创新的自动Q值读取技术，使测Q精度

和速度大大提高。

◎ Q值四位有效显示，0.1Q分辨率。

◎ DPLL合成发生测试信号，数字设置和连续调节

信号频率。

◎ 调谐回路残余电感8nH，保证高频时直读Q值的误差较小。

◎ 全数字处理和显示，革除传统Q表刻度盘和测试表格，实现任意频率点测试Q和L。TFT彩屏多参数显示：

频率，Q值，L值，C值, ε和tanδ以及调谐状态显示。

◎ Q值量程自动/手动量程控制。

◎ 数字化Q值预置，能提高批量测试的可靠性和速度。

◎ 独立50kHz～160MHz信号源输出口，所以本机又是一台160MHz的合成信号源，频率准确度±50ppm，

稳定度10ppm。

◎ USB通讯接口。

2 主要技术指标：

2.1 工作频率范围：  50kHz～160MHz，四位有效数显。可以连续调节和数字设置。精度0.05%。

2.2 Q值测量范围：  1～1000；5～100，30～300，100～1000 三档。四位有效显示，0.1Q分辨率。

2.3 Q值固有误差： ±5%±2% 满刻度值。

2.4 有效电感测量范围：  8nH～300mH。四位数显。

2.5 电感测量误差：  ≤2%±8nH 2.6 调谐电容特性：

2.6.1 可调电容范围：  14pF～230 pF。四位数显，0.1 pF分辨率。

2.6.2 精确度：   ±1% 或0.5pF。

2.6.3 电容量测量范围：1pF～200pF。

四位数显，0.1 pF分辨率。

2.6.4 电容测量误差：  ±1%±0.5pF。

2.6.5 残余电感值：  约8nH。

2.7 Q预置功能：

Q预置范围：5～999均可。被测件达到预置值后有“GO”显示和蜂鸣声提示。

不合格件则显示“NO GO”。

2.8 外形尺寸及重量： 415×180×170（mm）,7kg。