1.北京中瑞祥冷媒回收加注机/冷媒加注设备/汽车空调冷媒加注机 型号:ZRX-27653

功能特点：

1、集回收、再生、抽真空、加注、检漏等多功能于一体。

2、所有操作由电脑自动控制，减少操作失误。

3、全中文大屏幕液晶显示。

4、键盘式操作。

5、单回路，双电子秤。

6、具有罐满、罐空、超压报警功能，报警后自动停机。

7、独特的分离再生系统，可分离空调系统内的冷冻油、不凝气体和水分。

8、采用获得德国PTB认证的称重传感器。

9、配置12L的可重复充装的钢瓶，并带有气、液双阀及安全保护。内置最2008版数据库，包含3000多种车型。

※可选配打印功能工作环境：

电　源 ：AC220 ± 10%

频　　率 ：50/60HZ

环境温度：0－﹢40 ℃

相对湿度 ：85%

外磁场强度：400mA/m

技术参数：

压缩机功率： 260W

真空泵抽气速度： 60L/min

冷媒电子称量程： 60Kg

冷冻油电子称量程： 2Kg

冷媒电子称精度： ±10g

冷冻油电子称精度： ±2g

回收速度： 180g/min

加注速度： 800g/min

工作罐容积： 12L

外接软管： 2.0M

整机重量： 75公斤

包装尺寸： 680×600×1160mm