1.北京中瑞祥便携式复合气体检测仪型号：ZRX-27301

一、产品描述

ZRX-27301便携式复合检测仪检测仪，适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测，采用进口电化学/红外气体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用3.5寸全视角IPS工业彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据打印、数据导出、温湿度检测等功能

二、仪器特色：

① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，测量精度为业内最高水平

② 采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏，分辨率为320x480，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值

② PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换，高低量程可自动切换

③ 同时检测1-5种气体，传感器任意组合，支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器、其它类型的各种传感器

④ 具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据

具有数据打印功能， 可配微型打印机打印数据

具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值

⑤ 各种模式可调整：检测模式、存储模式、打印模式、显示模式、气泵模式

⑥ 内置强力抽气泵，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰

⑦ 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能

⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能

⑨ 全中文/英文操作菜单，简单实用

⑩ 带温度补偿功能，仪器采样防尘、防水设计，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合