1.北京中瑞祥数显式电阻真空计,数显真空计 型号:ZRX-27515

测量范围：   100000(大气压）－0.05Pa

控制输出：  220V/3A二路继电器（带密码锁）

显示单位：  Torr、Pa、mbar

数据输出：  RS485/RS232串行通讯、0-10V、1-5V、4-20mA线性模拟量输出

配用规管：  ZJ-52或ZJ-52K

面板尺寸：  96宽×96高×180深

开孔尺寸：  92宽×92高

用于：  空调、冰箱、饮水机、化工、电工等行业中旋片机械泵和罗茨泵抽气设备真空测量及自动控制