1.北京中瑞祥库仑法微量水分测定仪 型号：ZRX-28211

ZRX-28211型库仑法微量水分测定仪采用了LCD大屏幕彩色触摸显示器，软件界面内容丰富，操作内容汉字提示，灵活、方便除具有检测灵敏阈高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点；还具有试验结果存储、打印功能；样品测定过程由仪器自动控制，搅拌、测定60秒左右自动完成，直接显示测定结果；全密封滴定池瓶，避免试剂与人接触，也避免环境湿度的影响；仪器中文液晶显示，并具有自动计算和打印功能，能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容；仪器准确度为：①水含量小于10微克水时，测量值误差小于2ug水；②水含量在10微克-1000微克水时，测量误差≤2ug水；③水含量在1000微克以上时，测量值误差≤0.2%（不含进样误差）；

◆主要特点：

◇能对低含量样品进行微量分析，灵敏度高。

◇可无限存储实验结果。

◇友好的人机对话，具有触摸屏方式的人机交互式界面。

◇显示时钟（年、月、日、时、分、秒），掉电保持。

◇打印机：热敏型，36个字符，汉字输出。

◇采用程序控制，直接从界面输入数字调整搅拌速度。

◇多种公式选择，自动更换显示单位（ug、mg/L、ppm、%）可记忆。

●技术参数：

○显示方式：LCD彩色大屏幕触摸显示器

○测量范围：0.0001%（1ppm）至100%

○灵 敏 阈：0.01ugH2O

○准 确 度：对于5μg-1mg为±2μg，对于1mg以上，为0.2%（不含○进样误差）

○试验结果：打印

○功 率：小于60W

○使用环境：温度5℃－40℃

○湿度：〈85%

○外形尺寸：385×290×280（mm) 电 源：AC220V±10% 50Hz±5%

○重 量：约8kg