1.北京中瑞祥电脑型透反偏光显微镜 型号：ZRX-28201

类别 技术参数

放大倍数 40×-630×

观察头 三目头,倾斜30˚,可进行100%透光摄影

目镜 放大倍数 视场直径（mm）

大视野目镜10× φ18

分划目镜10× φ18

十字目镜10× φ18

物镜 放大倍数 数值孔径（NA）

无应力平场消色差物镜4×(透反用) 0.10

无应力平场消色差物镜10×(透反用) 0.25

无应力平场消色差物镜25×（透射用） 0.40

无应力平场消色差物镜40×（透射用） 0.65

无应力平场消色差物镜63×（透射用） 0.85

无应力平场消色差物镜25×（反射用） 0.40

无应力平场消色差物镜40×（反射用） 0.65

无应力平场消色差物镜63×（反射用） 0.85

转换器 外向式滚珠内定位四孔转换器

补偿器 （一级）石膏λ片

云母λ/4片

石英契子

载物台 旋转式,直径：Φ160mm，360°等分刻度,游标格值6'

调教机构 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm，带锁紧和限位装置

聚光镜 N. A.1.25 带可变光栏摇摆式聚光镜

滤色片 蓝滤色片、磨砂玻璃

光源 透、反射照明，6V 30W 卤素灯,亮度可调

★剪镜 具有反光的效果,引进国外最新技术

★蓝镜 具有保护显微镜的作用,引进国外最新技术

★EF值 平行尼科尔和正交尼科尔，EF值越高偏振光特性越好

★光学系统 无限远双重色彩校正及反差增强型光学系统

★可选配以下系统配置 适配镜、300W摄像器、图像处理驱动软件、电脑