1.北京中瑞祥气体定压比热测定仪/空气定压比热测量仪/空气定压比热测量器 型号：ZRX-27121

产品描述：

工作条件：常温、常压下运行,电源电压AC220V

实验目的：

了解气体比热测定装置的基本原理和构思。

熟悉本实验中的测温、测压、测热、测流量的方法。

掌握由基本数据计算出比热值和求得比热公式的方法。

分析本实验产生误差的原因及减小误差的可能途径。

可测300度以下气体的定压比热。

设备特点：本仪器在实验进行中可对空气湿度从实时湿度到相对湿度99%之间无极调整。

技术参数：

体加热最高温度：≦320℃；

加热功率：75W；

电流：0～1A；温度：0～300℃；气体流量：0.06～0.6m3/h；气体压力：±100mmH2O；电源：220V/200W；

湿式气体流量计：型号：LML-1（2升）

离心式交流鼓风机：型号CZR 电压：220V 50Hz 转速2800r/min 功率150W 负载电流0.7A 风量3.2m3/min 风压490Pa 绝缘等级 E级

设备配置：

主要配置：主要配置：由鼓风机，镀瓦瓶比热测定本体，精度  ±0.2湿式气体流量计及温度、功率测量仪表等组成。

外形尺寸：1000×400×600mm