1.北京中瑞祥便携防水溶解氧测定仪 型号:ZRX-27433

便携防水溶解氧测定仪

产品介绍：

HI9146微处理防水便携式溶氧仪，溶氧测量结果显示为ppm或%饱和溶解氧。温度范围显示0至50°C，解析度为0.1。具有自动温度补偿，也可手动进行高度和盐度补偿。配备极谱溶解氧电极，内置温度传感器。HOLD键可锁定读数。HI9146可使用电池(具有低电量提示功能)或12V电源变压器供电。

HI 9146便携式高精度溶解氧测定仪Specifications

测量范围 溶解氧 DO:0.00 to 45.00mg/L(ppm)饱和氧： 0.0 to 300.0%

温度0.0 to 50.0°C

解析度溶解度DO:0.01 mg/L(ppm)饱和氧：0.1%

温度0.1°C

测量精度溶解氧 读数的±1.5%

温度 ±0.5°C

校准方式在空气中100%自动校准

高度补偿 0 to 4000 m （解析度 100 m）

盐度补偿0 to 80 g/L （解析度 1 g/L）

温度补偿自动温度补偿，0.0 to 50.0°C

电极类型 HI76407/4内置温度传感器溶解氧电极,电缆长4米

电源方式AC230/12VDC电源适配器

尺寸重量主机：196 x 80 x 60 mm重量：500 g

HI 9146-04主机、HI76407/4溶氧电极、HI76407A/P溶氧膜、HI7041S电解液、专用仪器箱、相关资料