WN-105长波辐射表

一、概述

WN-105长波辐射表又称地球辐射表，主要用于测量来自大气和地球表面波长范围为4～50μm的红外辐射,是一种基于热电效应的辐射传感器。根据安装状态的不同，分别可测量大气长波辐射、地面和反射长波辐射。

二、应用领域

*  太阳能热利用研究

*  天气与气候的研究

*  农林业生态研究

*  环境科学辐射能量平衡研究

*  太阳能建筑领域

*  极地、海洋、冰川气候研究

三、产品特点

*  符合WMO世界气象组织规范

*  余弦响应误差小

* 一級表，稳定性強

* 具有加热功能，可以防止结露与结霜，从而提高了测量精度，使得长波辐射传感器适应

各种气侯环境。在加热功能开启时，需要额外的供电电源。

四、测量原理

WN-105长波辐射表由硅制弧形滤光罩、感应元件(热电堆)、热敏电阻、表体、遮光板、干燥剂窗口等部件组成。感应元件由快速响应的绕线电镀式多结点热电堆组成，感应面涂有进口高吸收无光黑色涂层，吸收辐射能，产生的热量通过热电阻，使热电堆温度变化并转化为电压信号。
　　WN-105长波辐射表的腔体内将一热敏电阻嵌入热电堆边缘冷结点处，以便监测表体内的温度。特殊设计的弧形硅制外罩，在其内表面沉积干涉滤光膜，用于截止太阳短波辐射。这种弧形滤光罩最大的特点是涂层均匀性优于半球罩，能确保窗口均匀透过，并且其视角可达180°，具有良好的余弦响应。 
五、技术参数

| 项次 | 产品名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光谱范围 | 4500～50000 nm |
| 2 | 测量范围 | -1000～+1000W/m2 |
| 3 | 信号输出 | -20～0mV |
| 4 | 灵 敏 度 | 5-15μV/W•m-2 |
| 5 | 响应时间 | ＜ 20 s (99%) |
| 6 | 内 阻 | ≤ 200 Ω |
| 7 | 年稳定性 | ±2% |
| 8 | 非 线 性 | ＜ ± 2% |
| 9 | 温度系数 | ≤±1%(-20℃～+50℃) |
| 10 | 工作环境温度 | -40℃～+80℃ |
| 11 | 工作环境湿度 | 0～100%RH |
| 12 | 窗口加热偏差 | <15 W.m-2 @ 1000 W.m-2 |
| 13 | 加热功率 | 1.6 W @12VDC |
| 14 | 校准溯源性 | ITS 90 |
| 15 | 温度传感器 | Pt100 |