1.北京中瑞祥暗适应仪  型号：ZRX-27793

产品概述：

ZRX-27793型 暗适应仪。暗适应是视觉在环境激烈变化的一种重要适应功能，亦是感知觉在适应表现上最为典型的一种。人之以能在繁星点点的夜晚到烈日炎炎的白昼，光照度可差108-1010倍的，变化幅度十分巨大的周围环境中工作，正是因为有很好的视觉适应机制。

视觉适应的机制包括瞳孔大小的变化,视网膜光化学适应和神经的适应。由于瞳孔的变化只能使进入眼球的光线有10-20倍(或说17倍)的变化。视网膜光化学适应过程时间较长，达到完全适应约需45分钟。初期进行得较快的最初5分钟内约将完成整个过程的60%，而这5分钟的关键就是运用了神经的适应，此时视觉器官中的锥体细胞和杆细胞都在发挥作用。在现实应用最为广泛的亦是该段时间，作为驾驶员的夜间驾驶适应上，最初的30秒水准就是一项重要指标之一。

定 时： 30s

定时精度： <0.1

照 明： 大灯照明大于2000lx ；小灯照明小于1.5lx

重 量： 15KG

外形尺寸： 355×700×455 mm3

仪器组成：

主机 (观察窗、强光照明、弱光照明、控制电路、操作面板)

遥控盒

电源线

四块薄膜数字板

使用说明：

1. 连接遥控盒，电源线，接通电源，主机自动复位。

2. 根据测试需求，可选择暗适应时照度(1.5lx时电表值在110V左右)。

3. 更换数字薄膜板。

4. 被试眼紧贴观察窗，适应一分钟。

5. 主试按启动键即开始测试。